# 重庆市建设项目环境影响评价文件审批申请表

申请单位（盖章）：重庆爱玛机电科技有限公司      申请日期：   年   月   日

| 审批方式 | (告知承诺制 (常规审批 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 年产300万件两轮电动车电机生产项目 |
| 建设地址 | 重庆市铜梁区东城街道金山大道18号（重庆爱玛车业科技有限公司7#厂房1F） | 项目代码 | 2206-500151-04-05-669072 |
| 建设性质 | 新建 | 项目申请类别 | 新报项目 |
| 国民经济行业类型 | C3752摩托车零部件及配件制造 C3770助动车制造 | 环评文件 类型 | 环境影响评价报告表 | 是否属于未批先建 | 否 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资 （万元） | 50 | 所占比例（%） | 1.0 |
| 建设单位名称 | 重庆爱玛机电科技有限公司 |
| 法人代表 | 彭伟 | 联系人 | 于国刚 | 联系电话 | 138******** |
| 通讯地址 | 重庆市铜梁区东城街道金山大道18号 | 统一社会信用代码（组织机构代码） | 91500151MA7LG0YU83 |
| 环境影响评价单位名称 | 重庆工商大学环境保护研究所有限公司 |
| 通讯地址 | 重庆市南岸区学府大道学豪酒店五楼 | 统一社会信用代码（组织机构代码） | 91500108202882224U |
| 环评文件项目负责人 | 粟学华 | 联系电话 | 136****8*** |
| 项目概况（含建设内容、规模、总投资、环保投资等） | 本项目租用重庆爱玛车业科技有限公司位于铜梁区东城街道金山大道18号的7#生产厂房的1F，建筑面积8216.37m2，建设2条定子组装生产线、3条电机自动总装生产线、2条电机人工总装生产线，项目年产300万件两轮电动车电机生产项目。总投资5000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1.0%。 |
| 项目所在产业园区规划环评开展情况（是否开展，规划环评审查意见文号，审查机关及时间） | 已开展并通过审查 渝环函[2019]94号 重庆市生态环境局 2019年1月29日 |
| 主要环境影响和环境保护对策与措施（分类列出影响和对应的措施） | 废气 绝缘漆浸涂废气：项目使用的真空浸漆过程中产生的有机废气通过浸漆罐和烘干炉顶的管道以及浸漆房通风系统（风量为30000m3/h）收集进入废气处理装置（废气处理工艺为：过滤棉吸附+活性炭吸（脱）浓缩+催化燃烧净化），处理效率按照90%计算，最终通过16m高，1#排气筒排放。 锡焊废气：定子浸锡废气、总装浸锡废气、霍尔线焊接废气、相线焊接废气，采用移动式锡焊烟雾净化设备对废气进行处理后，采用无组织形式排放； 粘胶废气：项目轴孔注胶、贴磁钢胶、端盖打胶、霍尔安装过程中会使用胶粘剂，因其使用量小，有机废气排放量小，浓度低，对环境影响较小，故对其采取无组形式排放。 2、废水 生活污水、地面清洁废水最大排放量18m3/d，2718t/a。一起经重庆爱玛车业科技有限公司已建生化池（处理规模150m3/d，剩余处理能力约80m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，排入园区污水管网排入东城污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标后排至淮远河。 3、噪声 本项目噪声源为2条定子组装生产线、2条电机人工总装生产线、3条电机自动总装生产线的生产设备、空压机、真空浸漆等设备运行噪声，各设备经采取措施后，昼间（夜间不生产）产生的噪声在项目厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准限值要求，不会对周围环境产生明显的影响。 固废 一般工业固废主要包括不合格配件及产品、废包装材料，分类收集后堆放于厂房东北侧的一般固废暂存间，暂存点面积约42.5m2，不合格配件及产品，可回收部分约15t，交由供货厂家回收处理，不可回收部分约5t，交由一般固废处理单位处理；废包装材料集中收集后交回物资回收公司处理。危险废物包括废空压机油、废润滑油、含油废液、废活性炭等，暂存在危废暂存间内，占地面积约25.5m2，定期委托有资质的单位进行处理。 通过对不同类型的固体废物进行分类收集、储存、处理和处置，在执行评价提出的危险废物临时贮存和转移控制措施，加强管理的前提下，固体废物不会对环境造成二次污染影响，对环境影响较小。 |
| 新增重点污染物排放总量及指标来源 | 废气：颗粒物：0.000516t/a；甲苯：0.09t/a；二甲苯：0.04t/a；苯系物：0.13t/a；非甲烷总烃：0.9298t/a；VOCS：0.9298t/a；废水：COD 0.163t/a、NH3-N 0.022t/a；固体废物：一般工业固体废物65t/a；危险废物2.858t/a；生活垃圾：25t/a；按照相关规定，通过排污权交易取得以上主要污染物排放指标。 |
| 污染物排放标准、辐射剂量控制限值 | 1、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准； 2、涂胶废气，浸锡、锡焊烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中表1其他区域标准，浸漆废气执行《 摩 托 车 及 汽 车 配 件 制 造 表 面 涂 装 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》（DB50/660-2016）中表2其他区域标准。项目无组织排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，按照《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物综合排放标准》（DB50/660-2016）执行。无组织排放的颗粒物（锡及其化合物），按照《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）执行。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准限值；企业厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1 厂区内VOCS无组织排放限值中的特别排放限值。 3、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准 4、一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订条款。 |
| 环境影响评价主要结论 | 综上所述，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策，符合铜梁高新区铜梁片区的姜家岩片区的土地利用规划和产业功能定位。项目选用了先进的生产工艺，提高了原辅材料等资源利用效率；项目建成后，在落实本报告表所提出的环保治理措施的情况下，污染物可实现达标排放和妥善处置，对周围环境不会造成明显影响，环境可以接受，不会改变区域环境功能，因此，从环境保护角度分析，本项目的环境影响是可行的。 |
| 建设单位开展的公众参与情况 | 无需开展 |
| 环评机构承诺 | （一）本单位严格按照各项法律、法规和技术导则规定，接受建设单位委托，依法开展环境影响评价工作，并编制项目环评文件。 （二）本单位基于独立、专业、客观、公正的工作原则，对建设项目可能造成的环境影响进行科学分析，并提出切实可行的环境保护对策和措施建议，对环评文件所得出的环境影响评价结论负责。 （三）本单位对该环评文件负责，不存在复制、抄袭以及资质盗用、借用等行为，同意生态环境行政主管部门按照建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）对本次环境影响评价工作进行监督，将该环评文件纳入社会信用考核范畴。若存在失信行为，依法接受信用惩戒。 环评机构（盖章）： 编制主持人（签字）： 日期： |
| 建设单位（申请人）承诺 | （一）已经知晓行政许可实施机关告知的全部内容； （二）保证申请资料和相关数据的合法性、真实性、准确性，保证电子文件和纸质资料的一致性； （三）自认满足行政许可实施机关告知的条件、标准和技术要求，本项目不存在“未批先建”等环境违法行为； （四）能够在约定期限内，提交行政许可实施机关告知的相关材料； （五）严格遵守相关环保法律法规，自觉履行环境保护义务，承担环境保护主体责任，落实“三同时”制度，按照本项目环评文件载明的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营。重信守诺，维护良好的信用记录，并主动接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任； （六）愿意承担不实承诺、违反承诺的法律责任及由此造成的损失； （七）本承诺书在“信用重庆”等网站上公开； （八）本单位已对环评机构编制的环评文件进行审查，提交的环评文件公示版不涉及国家秘密、商业秘密等内容，并认可环评文件中的环境影响评价结论。因环评文件存在重大质量问题，导致行政许可被撤销的，本单位承担相关法律责任和经济损失； （九）（勾选“告知承诺制”的）本单位自愿选择告知承诺制审批，并知晓相关规定内容，承诺履行主体责任，承担未履行承诺或其他法律法规要求而产生的一切后果（包括撤销环评批复、恢复原状等）； （十）本单位已知晓受理即领取的批准文书在法定公示期（10个工作日）结束后生效；本单位已知晓，公示期满如果收到反对意见，生态环境行政主管部门将组织开展反馈意见的甄别核实工作，5个工作日内核实不能批复，生态环境行政主管部门出具《不予行政许可决定书》，本单位承诺按要求退回批准文书，承担撤销环评批复产生的一切后果。在甄别核实意见期间，本单位承诺主动参与核实工作，不组织施工建设。 （十一）上述陈述是申请人的真实意思表示。 建设单位（申请人）（盖章）： 日期： |
| 相关文书送达方式 | 申请人自取 |