# 重庆市建设项目环境影响评价文件审批申请表

申请单位（盖章）：重庆冠华包装科技有限公司   申请日期：  年  月  日

| 审批方式 | (告知承诺制 (常规审批 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆冠华包装科技有限公司塑料包装、塑料膜生产项目 |
| 建设地址 | 重庆市铜梁区铜合大道523号 | 项目代码 | 2304-500151-04-05-540621 |
| 建设性质 | 新建 | 项目申请类别 | 首次申报 |
| 国民经济行业类型 | C2921塑料薄膜制造、C2923塑料丝、绳及编织品制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 环评文件类型 | 报告表 | 是否未批先建 | 否 |
| 总投资（万元） | 9000 | 环保投资（万元） | 100 | 所占比例（%） | 1.11 |
| 建设单位名称 | 重庆冠华包装科技有限公司 |
| 法人代表 | 林子停 | 联系人 | 林子停 | 联系电话 | 135******** |
| 通讯地址 | 重庆市铜梁区铜合大道523号（自主承诺） | 统一社会信用代码（组织机构代码） | 91500151MAC3ENE26T |
| 环境影响评价单位名称 | 重庆耀宸环保工程有限公司 |
| 通讯地址 | 重庆市沙坪坝区显丰大道42-10-7-2号 | 统一社会信用代码（组织机构代码） | 91500106MA5YWKGAXH |
| 环评文件项目负责人 | 汪瑞沁 | 联系电话 | 188******** |
| 项目概况（含建设内容、规模、总投资、环保投资等） | 项目购买位于重庆市铜梁区铜合大道523号的重庆伟业电源材料有限公司厂房进行生产，新建“重庆冠华包装科技有限公司塑料包装、塑料膜生产项目”，厂房内设置分切机、自动切割机、复卷机（小）、复卷机（中）、复卷机（大）、切管机、流延机、自动包装机、卷管机、拌料机、吹膜机、气柱膜机、压扁机、自动磨刀机等设备。项目建成后年产1200t包装用品、17500t缠绕膜、10000t吹膜产品。总投资9000万元，其中环保投资100万元，占项目总投资的1.1%。 |
| 项目所在产业园区规划环评开展情况（是否开展，规划环评审查意见文号，审查机关及时间） | 已开展规划环评。 规划环评名称：《重庆市铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书》； 召集审查机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆市铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（渝环函[2019]94号）； 审批时间：2019年1月29日。 |
| 主要环境影响和环境保护对策与措施（分类列出影响和对应的措施） | ①废气 项目卷管过程产生的胶粘废气经集气罩收集后通过“活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒DA001排放。项目流延废气、吹膜废气经集气罩收集后通过“二级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒DA002排放。危废间废气通过收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒DA003排放。在灶头上方设集气罩，安装台油烟净化器，集气罩收集的食堂废气经引风机引入油烟净化器处理后引至DA004排气筒15m排放。在生化池顶部设置专用管道，生化池废气通过专用管道引至屋顶排放；其余未收集的废气以无组织形式排放，加强车间通风。 ②废水 项目自建隔油池、生化池位于厂房外东南侧，处理能力分别为5m3/d、30m3/d，生化池采取厌氧工艺。项目废水水质较简单，采用的废水处理工艺能够处理后达标排放，且项目隔油池、生化池的日处理能力能够满足接纳项目废水排放。 ③噪声 厂房内设备选用低噪设备、基础减震、建筑隔声、室内风机在减振的基础上增加隔声罩，室外风机在减振的基础上增加隔声罩和消声器等措施进行降噪。 ④固废 一般工业固废暂存区位于厂房2F南侧，面积60m2，暂存要为边角料。一般工业固废暂存区贮存过程应该满足相应防渗、防雨淋、防扬尘等环保要求；一般工业固废执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。危废暂存间厂房2F东南侧，面积10m2，暂存废润滑油、废含油棉纱手套、废润滑油桶、废活性炭、空压机含油废液、废胶桶；危险废物定期交有危废处理资质的单位转运、处理；危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危废暂存间应按要求采取“四防”措施，配置托盘，与有危废处理资质单位签订危废处置合同，执行《危险废物转移管理办法》中转移申报及转移联单相关规定。生活垃圾收集后交环卫清运。 |
| 新增重点污染物排放总量及指标来源 | 排放至外环境的废水：COD：0.2t/a；氨氮：0.027 t/a。 有组织废气：非甲烷总烃：1.832t/a。 |
| 污染物排放标准、辐射剂量控制限值 | 废气：项目营运期流延废气、拌料废气、吹膜废气、制袋废气、危废间有机废气的颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值；胶粘废气的非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物特别排放限值；厂房外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值；臭气浓度、H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准要求；项目设置食堂，产生食堂油烟及非甲烷总烃，执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。 废水：项目冷却水循环使用，每半年排放一次；项目食堂废水、地面清洁废水经自建隔油池处理后与生活污水、冷却循环废水一同通过生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TP、TN参照污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）后，经市政污水管网进入东城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入建淮远河。 噪声：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 固废：项目一般工业废物贮存过程应满足相应防渗、防雨淋、防扬尘等环保要求；一般工业固废执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023）相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》中相关要求。 |
| 环境影响评价主要结论 | 项目符合国家产业政策，符合城市总体规划，符合铜梁高新区蒲吕片区的产业定位要求，选址合理；外排污染物经有效治理措施治理后，能够做到达标排放，对环境影响在可接受范围内；因此，从环境保护角度来说，本评价认为“重庆冠华包装科技有限公司塑料包装、塑料膜生产项目”建设可行。 |
| 建设单位开展的公众参与情况 | 无需要开展。 |
| 环评机构承诺 | （一）本单位严格按照各项法律、法规和技术导则规定，接受建设单位委托，依法开展环境影响评价工作，并编制项目环评文件。 （二）本单位基于独立、专业、客观、公正的工作原则，对建设项目可能造成的环境影响进行科学分析，并提出切实可行的环境保护对策和措施建议，对环评文件所得出的环境影响评价结论负责。 （三）本单位对该环评文件负责，不存在复制、抄袭以及资质盗用、借用等行为，同意生态环境部门按照建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）对本次环境影响评价工作进行监督，将该环评文件纳入社会信用考核范畴。若存在失信行为，依法接受信用惩戒。 环评机构（盖章）： 编制主持人（签字）： 日期： |
| 建设单位（申请人）承诺 | （一）已经知晓行政许可实施机关告知的全部内容； （二）保证申请资料和相关数据的合法性、真实性、准确性，保证电子文件和纸质资料的一致性； （三）自认满足行政许可实施机关告知的条件、标准和技术要求，本项目不存在“未批先建”等环境违法行为； （四）能够在约定期限内，提交行政许可实施机关告知的相关材料； （五）严格遵守相关环保法律法规，自觉履行环境保护义务，承担环境保护主体责任，落实“三同时”制度，按照本项目环评文件载明的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营。重信守诺，维护良好的信用记录，并主动接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任； （六）愿意承担不实承诺、违反承诺的法律责任及由此造成的损失； （七）本承诺书在“信用重庆”等网站上公开； （八）本单位已对环评机构编制的环评文件进行审查，提交的环评文件公示版不涉及国家秘密、商业秘密等内容，并认可环评文件中的环境影响评价结论。因环评文件存在重大质量问题，导致行政许可被撤销的，本单位承担相关法律责任和经济损失； （九）（勾选“告知承诺制”的）本单位自愿选择告知承诺制审批，并知晓相关规定内容，承诺履行主体责任，承担未履行承诺或其他法律法规要求而产生的一切后果（包括撤销环评批复、恢复原状等）； （十）本单位已知晓受理即领取的批准文书在法定公示期（10个工作日）结束后生效；本单位已知晓，公示期满如果收到反对意见，生态环境行政主管部门将组织开展反馈意见的甄别核实工作，5个工作日内核实不能批复，生态环境行政主管部门出具《不予行政许可决定书》，本单位承诺按要求退回批准文书，承担撤销环评批复产生的一切后果。在甄别核实意见期间，本单位承诺主动参与核实工作，不组织施工建设。 （十一）上述陈述是申请人的真实意思表示。 建设单位（申请人）（盖章）： 日期： |
| 相关文书送达方式 | □快递送达，邮寄地址为： ☑申请人自取 |