渝（铜）环准〔2023〕28号

重庆铜梁西南水泥有限公司：

你公司报送的新联村、青山村水泥用石灰岩矿开采项目（项目代码：2205-500151-04-01-807271）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目的主要建设内容：项目位于重庆市铜梁区蒲吕街道新联村、青山村，为新建水泥用石灰岩矿开采项目。矿区范围由8个拐点坐标闭合圈定，矿区面积0.193km2，设计开采面积0.165015km2，开采标高+550m～+490m，设计生产规模100万吨/年，服务年限12年。露天台阶式分层开采，物理挖掘式落矿，公路开拓运输。根据地形条件设置中部、北侧+550m处2个首采平台，采用从上至下削方减载的方法进行开采，分为7个台阶开采（每个台阶最高10m）。项目不建设矿石加工工业场地，不设置成品堆场，成品临时堆放于开采平台即装即运，表土、废石堆场均设置于矿界内。劳动定员30人，年生产300天、每天1班8h工作制。项目总投资8000万元，其中环保投资500万元。

该项目符合《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《重庆市铜梁区矿产资源总体规划（2021-2025）》等规划及规划环评要求。项目实施将对周边生态环境、大气环境、声环境等产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程建设导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意重庆润本环保科技有限公司（社会信用代码：91500107MA607DQX7P）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的环境保护措施。在满足矿区不在渝遂高速公路扩能（在建）直观可视范围的前提下，项目方可开工建设。

二、减缓项目环境影响的主要生态环境保护措施

- 强化生态保护措施。严格控制施工作业范围，减少地表扰动和植被破坏，禁止越界开采。采区耕作层土壤和心土层单独剥离、堆存，并做好水土保持工作，用于采空区的土地复垦。全面落实“边开采、边治理、边生态恢复”的开采要求，在设计开采范围“由顶到底”台阶式开采，进行下一台阶开采的同时对上一个已开采结束的台阶进行恢复。严格落实《水土保持方案》、《矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案》要求。开采完毕后，落实闭矿期生态恢复措施。项目占地涉及耕地、林地等，应进一步优化方案，尽量减少占用数量，并积极衔接相应主管部门依法办理相关手续，否则不得在相关区域动工建设。

- 落实地表水环境保护措施。施工废水经沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘；生活污水依托附近居民现有化粪池处理后用于农肥施用，不外排。运营期，做好厂区雨污分流，建设截排水沟和场地雨水排放沟，在地势低洼处建设沉砂池收集雨水沉淀处理后顺地势排出矿区。车辆冲洗废水经隔油、沉淀池处理后循环使用，不外排。生活污水依托租赁民房化粪池处理后用于农肥施用，不外排。

- 落实大气环境保护措施。挖掘、破碎落矿过程采取湿式作业，对施工场地、运输道路、表土剥离区域采取洒水降尘措施；设置施工区围挡，围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；堆土场采用防尘网覆盖；施工现场主要道路应做硬化处理，运输车辆进出场需清洗车轮、道路洒水等。

（四）落实噪声污染防治措施。尽量选择低噪声、振动小、能耗小的先进设备；强化管理，合理安排矿山作业时间，文明施工，车辆禁止超速、超载，加强设备维护保养；采取隔声、减振等降噪措施减小噪声对周边环境影响，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

（五）落实固体废物控制措施。做到“边开采、边恢复”，剥离的表土和废石在堆土场内分区堆存，表土及时用于土地复垦，废石用于新厂区场地平整或水泥厂综合利用；含油棉纱手套和隔油池油渣，交有危险废物处置资质的单位处置；生活垃圾交当地环卫部门处置。

（六）强化环境风险防范措施。项目应认真落实《报告表》中提出的各种风险防范措施，柴油罐设置于地面构筑物内，地面设置防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗层，柴油罐存放点修建围堰，围堰容积不小于10m3。建立应急管理机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，防止因事故引发环境污染。

（七）建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

（八）建立健全环境保护管理机构和制度，加强施工期、运营期及闭矿期的环境管理与监测工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定实施竣工环境保护验收，公开验收报告等相关信息，公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态环境保护措施等发生重大变动，应重新报批项目环境影响评价文件。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市铜梁区生态环境局

2023年4月26日