渝（铜）环准〔2023〕34号

重庆友盟鑫金属科技有限公司：

你公司报送的LED显示屏铝镁合金箱体研发生产项目（合金压铸制品研发生产项目）（项目代码：2104-500151-04-01-765686）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆精创联合环保工程有限公司（社会信用代码：915001163315888491）编写的该项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目的主要建设内容为：项目位于铜梁区蒲吕街道龙塘路3号，新建5栋生产厂房（分别为2#钣金和模房车间、3#压铸车间、4#机加车间、5#机加车间、1#装配车间）和1栋倒班办公楼，配套建设原料和成品堆放、化学品库等储运工程，废水、废气、固废等环保工程。采用压铸、CNC、机加、喷涂、模具研发、钣金、组装等工艺，主要研发生产LED显示屏全系列箱体250万件/a、新能源汽车零部件140万件/a、通讯产品和医疗器械108万件/a，其他零件400万件/a、钣金件72万件/a，同时配套生产自用模具300套/a（约0.45万t/a）。项目劳动定员500人，其中住宿员工100人，年工作天数为320天，每天2班。项目占地约40亩（26521m2），总投资20000万元，其中环保投资400万元。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。各熔化炉上方设置集气罩，熔化炉天然气燃烧废气通过立管直接接入熔化炉烟尘收集管道和熔化炉烟尘一并经袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）达标排放。各保温炉天然气燃烧废气通过通气立管收集后经1根15m高排气筒（DA002）达标排放；各压铸机废气经上方设置集气罩收集后经各设备自带静电除尘设施处理后合并由1根15m高排气筒（DA003）达标排放，压铸车间各热处理炉天然气燃烧废气通过通气立管收集后经1根15m高排气筒（DA004）达标排放；钣金和模房车间各热处理炉天然气燃烧废气通过通气立管收集后经1根15m高排气筒（DA005）达标排放；各抛丸、喷砂粉尘收集后经水喷淋塔处理后经1根15m高排气筒（DA006）达标排放；酸洗槽设置双侧槽边抽风装置，酸洗废气收集后经碱液喷淋塔处理后通过1根15m高排气筒（DA007）达标排放；喷涂生产线为密闭微负压系统，喷漆线及烘干废气经收集后经“水帘柜+干式过滤器+活性炭吸附、脱附+催化燃烧”处理达标后由1根15m高排气筒（DA008）排放；喷粉、固化均在密闭式房间内进行，喷塑线及固化废气经收集后经“滤筒除尘+UV光解+活性炭吸附”装置处理达标后由1根15m高排气筒（DA009）排放；检验打磨工位上方设置集气罩，检验打磨废气收集后经袋式除尘器处理达标后由1根15m高排气筒（DA010）排放；各印刷机上方设置集气罩，印刷废气和酒精清洁废气收集后经“UV光解+活性炭吸附”装置处理达标后由1根15m高排气筒（DA011）排放；点胶、打胶废气经各点胶机、打胶机上方集气罩收集后经“UV光解+活性炭吸附”装置处理达标后由1根15m高排气筒（DA012）排放；焊接废气经集气罩收集后经滤筒除尘器处理达标后通过1根15m高排气筒（DA013）排放；食堂油烟经油烟净化器处理达标后通过1根15m高排气筒（DA014）排放；污水处理设施产生的臭气由专用管道引至绿化带高于地面2m排放。

# 项目熔化保温废气、压铸废气、热处理废气、抛丸、喷砂、打磨废气等执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），焊接、点胶、酸洗等废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1中其他区域限值，喷漆及烘干和喷塑及烘干废气执行《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）表2其他区域排放限值，印刷废气执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表2排放限值，厨房油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）表1 标准，生产废水处理设施运行中产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），企业厂区内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。

- 严格落实水污染防治措施。项目设置一套生产废水处理设施，采用“隔油+气浮+沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀”，位于厂区北侧，处理能力300m3/d。脱模剂废水、冷却废水、废切削液、锆化线废水、磷化线废水、喷漆废水和地面清洁水等生产废水收集后经废水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后经市政污水管网排入蒲吕工业园污水处理厂进一步处理达标后排入小安溪。各类废水分类收集，管网可视化。生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入蒲吕工业园污水处理厂进一步处理达标后排入小安溪。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选择高效低噪声设备，采取建筑隔声，基础减振等措施，加强机械和设备的保养维修，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。模具边角料、其他合金（镁、锌等合金）灰渣、不合格铸件、废边角料、除尘器收集的金属渣、废滤材等一般固体废物，分类集中收集后交由物资回收单位或厂家回收利用；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。含油金属屑、铝灰渣和除尘器收集的铝渣、废滤材和油泥、漆渣、废UV灯管、废过滤材料、含油污泥、危废包装物、废液压油等危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，转移按照《危险废物转移管理办法》要求执行。生活垃圾收集后交由环卫部门处理，餐厨垃圾用专用容器暂存后交由有资质单位处置。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。源头控制，储存和输送物料的工艺管线应在地上敷设，液体物料区设置托盘。锆化线和磷化线各槽体采用架空设置，所在区域四周设置围堰，生产废水管网及废水预处理设施可视化；采取分区防渗，项目危废暂存间、化学品仓库、油类仓库、涂料仓库、压铸车间、机加车间、钣金和模房车间、表面处理车间、废水处理设施等区域，应进行重点防腐防渗，加强维护，防止破损。

（六）严格落实环境风险防范措施。项目应认真落实《报告表》中提出的各种风险防范措施，设置事故池，配置应急救援设备及物资。建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案并报生态环境行政执法部门备案，定期开展应急演练，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）严格执行排污总量控制。主要污染物总量控制建议指标为：化学需氧量22.579吨/年，氨氮2.149吨/年，二氧化硫0.844吨/年，氮氧化物7.898吨/年，非甲烷总烃1.255吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向区生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、该项目的内容、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、本批准书的内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目的运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市铜梁区生态环境局

2023年6月5日