渝（铜）环准〔2024〕06号

重庆绅鹏实业开发有限公司：

你公司铜梁区锂电新材料生产基地建设项目储能产业园配套厂房(一期)（项目代码：2311-500151-04-01-342117）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编写的该项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

- 项目的主要建设内容：项目位于重庆市铜梁高新技术产业园全蒲片区铜梁城区PA22-1/03地块，占地面积约230亩，建设内容包括8条锂离子电池隔膜生产线和32条隔膜涂覆线及配套公用、辅助、储运环保设施，设计年产锂离子电池无涂覆隔膜12亿平方米，其中4亿平方米作产品直接外售，8亿平方米用于生产涂覆隔膜，涂覆隔膜包括4.8亿平方米陶瓷涂覆隔膜和3.2亿平方米水性PVDF（聚偏氟乙烯）涂覆隔膜。拟建项目供热蒸汽依托园区拟建天然气分布式能源站，拟建的110千伏变电站单独办理环评手续，不在本次评价范围内。拟建项目总投资50000万元，其中环保投资6890万元，占总投资的13.8%；劳动定员600人；实行三班制运营，每班8小时，年生产天数300天。

- 项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。项目隔膜生产线挤出废气、流延废气集气罩收集后经“静电捕集+活性炭吸附”处理，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）后排放，每条隔膜生产线设置1套挤出废气、流延废气处理系统，每2套处理后的废气合并至1个15米高排气筒排放，共设4个15米高排气筒（DA001-DA004）。隔膜生产线萃取废气、基膜烘干废气，溶剂回收车间精馏不凝气、蒸发冷凝废气、精炼废气，真空系统废气，解析废水曝气尾气，二氯甲烷储罐呼吸废气等密闭收集经二氯甲烷气相冷凝回收装置采用“压缩+冷凝回收+膜分离+树脂吸附-脱附”工艺处理，二氯甲烷满足参照的《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后排放，每个车间配套布置1套二氯甲烷气相冷凝回收装置和1个25米高排气筒（DA005-DA006）。涂覆隔膜生产线涂覆废气、涂覆膜烘干废气集气罩收集经活性炭吸附处理，非甲烷总烃满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后排放，每8条隔膜涂覆线共用1套涂覆、烘干废气活性炭吸附处理装置和1个15米高排气筒（DA007-DA010）。丙类库危险废物暂存间废气密闭收集经活性炭吸附处理，非甲烷总烃满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），二氯甲烷满足参照的《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后经1根15米高排气筒排放（DA011）。

- 严格落实水污染防治措施。拟建项目废水主要包括涂覆设备清洗废水、循环冷却水系统排水、纯水制备系统排水、车间清洗废水、餐厅废水、办公生活污水、蒸汽冷凝水、树脂吸附解析装置解析废水。蒸汽冷凝水返回锅炉房循环使用。涂覆设备清洗废水经絮凝沉淀处理、解析废水经八级曝气装置处理、车间清洗废水经隔油处理、餐厅废水经隔油处理、生活污水经化粪池处理后与循环冷却水系统排水、纯水制备系统排水汇合经调节池进行均质均量处理，pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、可吸附有机卤化物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，经园区污水管网进入东城污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18981-2002）一级B标准后排入淮远河。

- 严格落实地下水和土壤污染防治措施。拟建项目生产废水管道采取“可视化”设计，生产设备下方设置防渗托盘，采取分区防渗措施，生产车间基膜生产线挤出-萃取之间的区域（包括挤出间、铸片及纵拉间、横拉1车间、萃取间、石蜡油加热间、油膜间）、污水处理区域、罐区、事故池等按照重点防渗区要求采取防渗措施，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的粘土层的防渗性能。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023》采取防腐防渗措施，贮存的危险废物直接接触地面的，应进行基础防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒），或其他防渗性能等效的材料。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期通过采取基础减振、建筑隔声、绿化降噪、消声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。　　　　拟建项目产生的危险废物主要包括废高效过滤器滤芯、废滤网、废白土、废石蜡油精滤滤芯、废石蜡油、废气处理系统废活性炭、二氯甲烷气相冷凝废树脂、车间废油、沾染化学品的废弃包装、废溶剂、废机油、废油桶，产生量共计约1149.17吨/年，定期交有危险废物处理资质的单位处置。涂覆絮凝罐底泥产生量约500吨/年，应进行危险废物鉴别，鉴别前按危险废物进行管理。一般工业固体废物主要包括电池隔膜生产过程中产生的废边角料，以及原料和产品包装废料，产生量共计约609.12吨/年，出售给物资回收公司回收利用或交由厂家回收利用。生活垃圾产生量约90吨/年，分类收集后交环卫部门处置。项目在201车间、202车间各设置1座125平方米危险废物暂存间，用于存放危险废物废油膜边角料；在丙类库设置1座240平方米的危险废物暂存间，用于存放其他危险废物。在201车间、202车间各设置1座125平方米一般固废暂存间，用于存放生产过程中产生的一般工业固体废物废隔膜和涂覆膜边角料；在丙类库布置1座200平方米的一般工业固体废物暂存间，用于存放其他一般工业固体废物。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求。一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施。委托他人运输、利用、处置固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实环境风险防范措施。项目应认真落实《报告表》中提出的各种风险防范措施，工程设计、施工和运行应严格执行国家相关安全规范和要求，设置有毒有害及可燃气体检测报警装置，罐区设置围堰，涉及液体危险废物储存的危险废物暂存间设置地沟和收集池，厂区设1座有效容积不低于850立方米事故池，并设置雨污切换阀，配备相应的环境风险防范应急物资；制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

（六）严格执行排污总量控制。拟建项目污染物总量控制建议指标为：废水中化学需氧量、氨氮的排放总量分别为22.004吨/年、1.141吨/年；废气污染物非甲烷总烃排放量为4.868吨/年。

（七）按技术规范规整排污口，其中废气排放口应按规范设置监测平台，废水排放口设流量计。

（八）建立健全环境保护管理机构和制度，加强运营期的环境管理与监测工作。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并通过网站或其他公众便于知晓的方式依法向社会公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时报生态环境部门，公示期满 5 个工作日内，应登录全国建设项目环境影响评价管理信息平台，填报验收等相关信息。纳入排污许可证管理的企业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

四、该项目的内容、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目的运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市铜梁区生态环境局

2024年1月25日