# 重庆市铜梁区应急管理局

# 关于高温汛期危险化学品安全生产的工作提示

风险分析：持续高温天气可能会造成危险物品自爆自燃，危化品仓库、管道和储罐等超温、超压，存放危化品的容器破裂引发泄漏；开停车、检维修、装卸等作业风险上升。今年汛期雨量和大雨日数略偏多，因雷击、强风、洪涝、泥石流等自然灾害引发危险化学品事故风险增加。

应对措施：

- 各危险化学品生产经营企业、化工和医药制造企业（以下简称危化企业）要提高安全风险防范意识，增强紧迫感，充分认识高温汛期天气特点，深刻汲取相关事故教训，组织开展警示教育培训，密切关注掌握气象预报、灾害预警等信息，全面做好防范应对准备。

- 严格推进危险化学品重大事故隐患排查整治2023和火灾防控“除险清患”行动。化工和危险化学品生产企业要加强工艺过程控制管理，合理安排产能，严禁超温、超压、超负荷生产。若设备温度、液位、压力等监测监控指标出现明显异常，要及时调整工艺控制指标，开展安全风险研判，必要情况下要果断降低生产负荷甚至停车进行紧急处置。

- 加强重大危险源罐区安全管理。落实重大危险源安全包保责任制，确保储罐冷却喷淋系统、灭火系统、紧急切断系统和报警装置完好有效，确保危险化学品储罐区排水设施正常使用，严禁设备设施带“病”运行。严格控制常压储罐的储量，严禁危险化学品储罐超高液位运行，确保储罐管线阀门、机泵等完好。

- 加强危险化学品储存安全管理。定期对通风、监测、监控、防雷、防爆、防静电等安全设备设施开展维护保养，确保完好有效。严禁超量、超品种储存危险化学品以及相互禁配物质混放混存。

- 加强气瓶安全管理。气瓶经营和使用单位要根据气瓶的危险特性进行分类、分区存放，放置地点不得靠近热源，防止暴晒、雨淋、水侵，且采取防倾倒措施，严禁卧放。

- 加强危险作业管理。严格装置开停车和检维修作业管理，开停车前必须制定工作方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，进行安全条件检查确认。开展动火等特殊作业时，要严格执行《危险化学品特殊作业安全规范》相关要求，作业前履行作业审批手续，开展安全风险辨识，落实风险管控措施，并配备专人现场监护。高温期间，要最大限度减少户外特殊作业频次。

7. 严格执行操作规程。在装卸、搬运危险化学品时要严格执行安全操作规程，在高温时段，应避免进行运输、装卸易燃易爆危险化学品作业，雷雨天气停止危险化学品装卸作业。危险化学品运输过程中，严禁进行分装、充装、倒罐等操作。

8. 加强应急演练。针对夏季安全生产特点，开展有针对性应急预案演练，确保突发状况下能够快速应急响应、妥善应对、高效处置。制定完善夏季防暑专项应急预案，配备应急救援人员和足量的急救药品，供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。

9. 强化对汛期危险化学品重点部位的风险防控。重点关注敞开式和半露天式库房的防风、防雨、防雷设施，确保处于完好状态，对易积水区域、低洼地段、地下设施、排水设施等要开展排查，及时消除安全隐患。

10. 加强应急值守。严格执行领导带班和24小时值班值守工作制度，严格落实生产安全事故和重大安全风险信息报告制度，遇生产安全事故和突发事件要及时妥善先期处置，并按规定向有关部门报告。

重庆市铜梁区应急管理局

2023年7月7日

（此件公开发布）