# 附件一：

# 汽车道闸系统采购项目采购公告（第二次）

我镇拟采购汽车道闸系统一项，拟采取竞争性比选方式采购，特邀请有关单位参加竞标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：汽车道闸系统采购项目

二、竞标内容：

采购需求见附件三，该项目采购预算金额为4万元。

三、竞标人资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求；

3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参加本次采购活动；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一项目的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的,应主动声明，否则将给予列入不良记录名单。

5.本项目不接受联合体竞标。

四、领取采购信息资料时间及地点：

请于2022年5月31日—2022年6月2日在重庆市铜梁区人民政府网https://www.cqstl.gov.cn/自行下载电子资料。

五、竞标文件递交截止时间和地点：

竞标文件必须以密封形式于2022年6月6日上午10时10分-上午10时30分在重庆市铜梁区土桥镇旧市路85号重庆市铜梁区土桥镇人民政府人大会议室递交，逾期不受理。投标需现场缴纳1000元投标保证金。

- 成交原则：本次采购为竞争性比选采购，若报价最低的供应商能够满足采购人需求，则由报价最低供应商中选，若报价最低的供应商不能完全满足采购人需求，则将报价第 2 低的供应商递补，以此类推。

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。

七、联系人：周老师，联系电话023-45625414。

重庆市铜梁区土桥镇人民政府

2022年5月31日

附件：

一. 采购公告

二. 比选须知

三. 采购需求表

四. 评定标准

五. 投标文件（格式）

附件二

采购须知

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：汽车道闸系统采购项目 |
| 2 | 供应商资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求； 3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参加本次采购活动； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的,应主动声明，否则将给予列入不良记录名单。 5.本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 报价：比选供应商应就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件：正本、副本各一份。 |
| 5 | 响应文件递交截止时间：2022年6月6日上午10时30分 地址：重庆市铜梁区土桥镇旧市路85号，重庆市铜梁区土桥镇人民政府人大会议室 |
| 6 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
| 7 | 比选时间：2022年6月6日上午10时30分 比选地点：政府人大会议室 |
| 8 | 评标方法：最低评标价法（见附件四：评定标准） |

附件三：采购需求表

| 技术参数要求 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 地感线 | 耐磨耐高温阻燃线（200℃） | 条 | 10 |  |
| 2 | 车牌识别软件 | B/S和C/S嵌套模式 绿色软件、一键式安装。 2.字符显示模块,支持广告词，时间日期，剩余余位，车牌号码等 3.语音播报模块,支持出入口相关语音（固定车牌过期报警提示等），通用词语音播报 4.视频模块,支持车道视频显示、车牌抓拍、证件抓拍 5.实时监控模块,支持通道联网脱网状态显示、实时视频监控、车位统计信息显示、场内信息统计、入场车牌修改、手工出场、手工开闸、手工抓拍开闸 6.车牌管理模块,支持固定车牌、贵宾车牌、免费车牌，具有车牌信息批量导入、新增、修改、删除、延期、通道授权、挂失、解挂、黑白名单下载到一体机等功能 7.用户管理模块,支持用户新增、修改、删除、权限分配、密码修改、用户登录、交接班、用户操作信息查询。 8.通道管理模块,支持通道授权、共用道闸、内外场、出入口确认开闸、出入口显示屏设置、证件抓拍、人工修改车牌、车牌识别器配置、停车区域设置、手工开闸、手工抓拍开闸、黄牌车与蓝牌车不能出入 9.脱机脱网模块,脱机与脱网情况下，非临时车辆可出入场，但无出入场纪录 10.数据备份与清理模块，支持数据库的自动定时备份、车辆出入数据与图片的定时整理与清除、过期临时车牌与固定车牌的定时清理 11.系统资源模块，一进一出情况下，双核CPU需占用30-50%，内存200-300M，CPU占用率可以通过调低视频流的大小而相应降低 12.数据存储模块，300万条以内的出入场记录，系统运行良好 13.读卡模块，支持扩展IC卡读卡，可针对特殊车辆使用。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制系统 | 预留有车牌识别、读卡器开闸及地感检测、红外对射信号接口，配合车牌识别、冲卡防撞，可以兼容任何的开闸信号.工作电压220v. 控制电压24V. 与地柱分体安装.有应急蓄电池，停电后可供柱体下降一次。控制箱标配2个遥控器一个控制箱可以控制3根升降柱； | 套 | 1 |  |
| 4 | 减速带 | 减速带 | 米 | 12 |  |
| 5 | 车牌识别一体机 | 车牌识别一体机:1.一体化嵌入式车牌识别，集成摄像机、补光灯及控制器于一体；内置车牌识别算法，相机内实现车辆检测和车牌识别软件，无需增加外部识别设备；具有联网、可脱机工作的功能 2.车牌识别率：≥99%★ 3.触发方式：视频触发、地感触发，车辆捕获率≥99.8%，可识别时速0~30公里的车辆；★ 4.内置补光灯，实现夜间车牌识别补光，无需另外配置补光灯、闪光灯，对司机不晃眼 5.支持SD卡存储、白名单比对，并可控制道闸，当识别出白名单车辆时可自动放行，网络中断时，相机、道闸可独立完成出入口控制，并将出入信息自动记录在SD卡中，当网络恢复时，会自动上传SD中存储的出入信息 6.可支持多种类型车牌识别，包括：民用车牌，警用车牌，2013式新军用车牌，2013式武警车牌，个性化车牌。 7.图片输出：200万像素JPEG★ 8.网络接口 ：10/100M网络自适应，RJ45适配器 9.防护等级：IP66★ | 台 | 2 |  |
| 6 | 立柱 | 车道信息屏立柱:1.铝合金立柱一体化模具设计成型，支架一体化模具铸铝成型，无焊接，不生锈，精度高； 2.1.3米高（含1个支架）可装摄像机，显示屏；支架上有万向调节器，可很好地调节摄像机的方向； 3.设备线管走立柱内部，不外露，整体美观大方。 | 根 | 2 |  |
| 7 | 显示屏 | 通道信息显示屏:1.进出口通道各配置一台，支持三行或者四行内容显示，用于显示日期时间、剩余余位、车牌号码、车辆类型、广告语、停车时长等，可自定义； 2.广告语最多支持字符：80个 ★ 3.动态语音最多支持汉字：14个 ★ 4.通讯方式：10/100M以太网 5.内置语音模块、同步语音提示 6.防水等级：IP54★ | 台 | 2 |  |
| 8 | 液压一体带灯升降柱 | 1、系统控制 ：独立一体式液压。 2、不锈钢柱体直径：219mm 3、泄压舱规格： 321*1117mm 4、升起高度：600mm。 5、材质：304不锈钢。 6、防水、防尘等级：IP68 7、通过压力：可通行50吨货柜车。★ 8、运行速度：4S★ 9、供电电源：220V 10、工作温度：-20℃~55℃ | 台 | 3 |  |
| 9 | 项目集成 | 安装调试，线管线材 | 项 | 1 |  |
| 竞标要求 1.竞标人必须提供全套厂商原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品，并随机附有产品 合格证书、保修卡； 2.总报价指设备金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装 卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息、环境还原恢复及其它所有成本费用的总和。 3.竞标方所提供的软件应为最新版本，因版权问题引起的所有纠纷均由成交人负责。 4.凡在技术参数及性能（配置）中带“★”的技术参数及要求必须满足或优于，否则竞标无 效。 5.竞标人应根据采购文件的要求，提供合格的产品，提供的设备必须为原装正品，如出现非 正品，后果由竞标人自负。 售后服务要求 1.免费送货上门，免费安装调试，直至正常使用；全部设备免费质保期不少于3 年； 2.接故障通知后2 小时内作出有效回应，24小时内到达现场提供服务，48 小时内维修好， 若到达现场36小时内无法维修好的设备，成交人须全免费提供不低于故障设备规格型号档次的 备用设备，直到故障设备修复。提供终身维护和保养服务。 3. 提供不少于2 人以上免费培训，包括设备的日常使用及维护等。 交货时间和付款方式 1.交货时间：自签订合同之日起30 天内安装调试完毕验收合格并交付使用。 2.交货地点：重庆市铜梁区土桥镇。 3.乙方向甲方提交整理好的工程档案并经甲方验收合格后，七个工作日内，乙方出具发票给甲方，甲方在30个工作日内，将款项以转账方式汇到乙方指定的账户。 |

附件四：

评定标准

一、评审原则

（一）比选小组成员组成：本竞争性比选采购项目小组由采购人代表共三人以上的单数组成。

（二）评审依据：以竞争性比选文件和竞争性比选响应文件为依据。

二、评标方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性比选响应文件，采用最低评标价法进行评审。

比选小组将以竞争性比选文件、竞争性比选响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性比选文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性比选响应文件在质量和服务均能满足竞争性比选文件实质性响应要求时，比选小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由比选小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定比选小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商；排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推；采购人也可以决定重新采购。

（二）比选小组认为，某比选供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，比选小组将不推荐该比选供应商为成交候选供应商

附件五：投标文件（格式）

重庆市铜梁区土桥镇人民政府

汽车道闸系统采购项目

竞争性比选响应文件

投标人：                    （公章）

法定代表人或其授权代表：    （签名）

二〇二二年   月   日

附件1

投 标 书

重庆市铜梁区土桥镇人民政府：

依据贵方汽车道闸系统采购项目的比选邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表比选供应商（比选供应商名称）提交下述竞争性比选响应文件正本和副本各 1 份。

1. 授权书；

2. 报价表；

3. 分项报价表；

4. 响应、偏离情况说明表；

5. 资格证明文件；

6. 按竞争性比选文件比选须知和技术规格要求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性比选文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性比选文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其比选有关的一切数据或资料；

电话/传真：              日期：      年   月    日

比选供应商或法定代表人授权代表签字：

比选供应商名称（签章）：

附件1：授权书

法定代表人授权书

致： 重庆市铜梁区土桥镇人民政府：

（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：

，                （法定代表人）特授权

代表我公司全权办理 汽车道闸系统采购项目 的投标、比选、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：                 授权人签名：

职务：                         职务：

供应商名称（公章）

年   月   日

附件2：报价表及分项报价表

报  价  表

采购项目名称:汽车道闸系统采购项目

| 序号 | 货物名称 | 汽车道闸系统采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 一项 |
| 2 | 规格型号 | 详见分项报价表 |
| 3 | 交货期 | 根据甲方需求30天内完成服务 |
| 4 | 总报价 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

比选供应商名称（签章）：

报价时间：     年     月    日

分项报价表

采购项目名称:汽车道闸系统采购项目                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地感线 |  | 条 | 10 |  |  |  |
| 2 | 车牌识别软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 减速带 |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 5 | 车牌识别一体机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 立柱 |  | 根 | 2 |  |  |  |
| 7 | 显示屏 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 液压一体带灯升降柱 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 项目集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |

说明：1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞争性比选文件。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商（盖章）：

日期：      年   月   日

附件3：响应、偏离情况说明表

响应、偏离情况说明表

项目名称: 汽车道闸系统采购项目

| 序号 | 竞争性比选文件要求 | 竞争性比选响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 1 | 1.竞标人必须提供全套厂商原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品，并随机附有产品 合格证书、保修卡； 2.总报价指设备金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装 卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息、环境还原恢复及其它所有成本费用的总和。 3.竞标方所提供的软件应为最新版本，因版权问题引起的所有纠纷均由成交人负责。 4.凡在技术参数及性能（配置）中带“★”的技术参数及要求必须满足或优于，否则竞标无 效。 5.竞标人应根据采购文件的要求，提供合格的产品，提供的设备必须为原装正品，如出现非 正品，后果由竞标人自负。 |  |  |  |
| 2 | 1.免费送货上门，免费安装调试，直至正常使用；全部设备免费质保期不少于3 年； 2.接故障通知后2 小时内作出有效回应，24小时内到达现场提供服务，48 小时内维修好， 若到达现场36小时内无法维修好的设备，成交人须全免费提供不低于故障设备规格型号档次的 备用设备，直到故障设备修复。提供终身维护和保养服务。 3. 提供不少于2 人以上免费培训，包括设备的日常使用及维护等。 |  |  |  |
| 3 | 1.交货时间：自签订合同之日起30 天内安装调试完毕验收合格并交付使用。 2.交货地点：重庆市铜梁区土桥镇。 3.乙方向甲方提交整理好的工程档案并经甲方验收合格后，七个工作日内，乙方出具发票给甲方，甲方在30个工作日内，将款项以转账方式汇到乙方指定的账户。 |  |  |  |
| 技术部分 |
| 地感线 | 耐磨耐高温阻燃线（200℃） |  |  |  |
| 车牌识别软件 | B/S和C/S嵌套模式 绿色软件、一键式安装。 2.字符显示模块,支持广告词，时间日期，剩余余位，车牌号码等 3.语音播报模块,支持出入口相关语音（固定车牌过期报警提示等），通用词语音播报 4.视频模块,支持车道视频显示、车牌抓拍、证件抓拍 5.实时监控模块,支持通道联网脱网状态显示、实时视频监控、车位统计信息显示、场内信息统计、入场车牌修改、手工出场、手工开闸、手工抓拍开闸 6.车牌管理模块,支持固定车牌、贵宾车牌、免费车牌，具有车牌信息批量导入、新增、修改、删除、延期、通道授权、挂失、解挂、黑白名单下载到一体机等功能 7.用户管理模块,支持用户新增、修改、删除、权限分配、密码修改、用户登录、交接班、用户操作信息查询。 8.通道管理模块,支持通道授权、共用道闸、内外场、出入口确认开闸、出入口显示屏设置、证件抓拍、人工修改车牌、车牌识别器配置、停车区域设置、手工开闸、手工抓拍开闸、黄牌车与蓝牌车不能出入 9.脱机脱网模块,脱机与脱网情况下，非临时车辆可出入场，但无出入场纪录 10.数据备份与清理模块，支持数据库的自动定时备份、车辆出入数据与图片的定时整理与清除、过期临时车牌与固定车牌的定时清理 11.系统资源模块，一进一出情况下，双核CPU需占用30-50%，内存200-300M，CPU占用率可以通过调低视频流的大小而相应降低 12.数据存储模块，300万条以内的出入场记录，系统运行良好 13.读卡模块，支持扩展IC卡读卡，可针对特殊车辆使用。 |  |  |  |
| 控制系统 | 预留有车牌识别、读卡器开闸及地感检测、红外对射信号接口，配合车牌识别、冲卡防撞，可以兼容任何的开闸信号.工作电压220v. 控制电压24V. 与地柱分体安装.有应急蓄电池，停电后可供柱体下降一次。控制箱标配2个遥控器一个控制箱可以控制3根升降柱； |  |  |  |
| 减速带 | 减速带 |  |  |  |
| 车牌识别一体机 | 车牌识别一体机:1.一体化嵌入式车牌识别，集成摄像机、补光灯及控制器于一体；内置车牌识别算法，相机内实现车辆检测和车牌识别软件，无需增加外部识别设备；具有联网、可脱机工作的功能 2.车牌识别率：≥99%★ 3.触发方式：视频触发、地感触发，车辆捕获率≥99.8%，可识别时速0~30公里的车辆；★ 4.内置补光灯，实现夜间车牌识别补光，无需另外配置补光灯、闪光灯，对司机不晃眼 5.支持SD卡存储、白名单比对，并可控制道闸，当识别出白名单车辆时可自动放行，网络中断时，相机、道闸可独立完成出入口控制，并将出入信息自动记录在SD卡中，当网络恢复时，会自动上传SD中存储的出入信息 6.可支持多种类型车牌识别，包括：民用车牌，警用车牌，2013式新军用车牌，2013式武警车牌，个性化车牌。 7.图片输出：200万像素JPEG★ 8.网络接口 ：10/100M网络自适应，RJ45适配器 9.防护等级：IP66★ |  |  |  |
| 立柱 | 车道信息屏立柱:1.铝合金立柱一体化模具设计成型，支架一体化模具铸铝成型，无焊接，不生锈，精度高； 2.1.3米高（含1个支架）可装摄像机，显示屏；支架上有万向调节器，可很好地调节摄像机的方向； 3.设备线管走立柱内部，不外露，整体美观大方。 |  |  |  |
| 显示屏 | 通道信息显示屏:1.进出口通道各配置一台，支持三行或者四行内容显示，用于显示日期时间、剩余余位、车牌号码、车辆类型、广告语、停车时长等，可自定义； 2.广告语最多支持字符：80个 ★ 3.动态语音最多支持汉字：14个 ★ 4.通讯方式：10/100M以太网 5.内置语音模块、同步语音提示 6.防水等级：IP54★ |  |  |  |
| 液压一体带灯升降柱 | 1、系统控制 ：独立一体式液压。 2、不锈钢柱体直径：219mm 3、泄压舱规格： 321*1117mm 4、升起高度：600mm。 5、材质：304不锈钢。 6、防水、防尘等级：IP68 7、通过压力：可通行50吨货柜车。★ 8、运行速度：4S★ 9、供电电源：220V 10、工作温度：-20℃~55℃ |  |  |  |
| 项目集成 | 安装调试，线管线材 |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性比选响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字:

供应商（盖章）：

年   月   日

附件4：资格证明文件

含营业执照、经营范围、获奖证书及业绩等

附件5

服务方案(或售后服务承诺书，含服务承诺)

(由供应商按所报价项目的《采购需求》中的要求自行分别填写）

供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：